## Slide 1: 系统架构
状态监控
应用模拟分系统
网络服务模拟
用户行为模拟
态势
分析
硬件资源层
目标网络虚拟化硬件资源
Openstack管理服务
虚拟
路由器
镜像库 节点
计算节点
网络节点
采集代理
背景流量模拟
目标网络环境
评估分系统
态势展示分系统
指标体系
运维保障 分系统
管理
分系统
人员
管理
采集分析硬件资源
运维保障硬件资源
失效恢复
虚拟网络层
应用模拟层
评估展示层
用户层
用户
用户
用户
项目管理
运行管理
资源管理
数据管理
武器评估
展示
界面
采集管理
虚实
互联
协议栈
节点
个人视图：
工程，资源，模板
工程视图：
文档，环境，过程，人员，数据
备份
靶标 模拟
配置管理
Notes: 目标网络模拟资源，采集分析资源，运维保障资源
虚拟网络层
应用模拟层
分析评估层
用户层
研究目标-研究子指标
XML文件配置，先使用公司的
数据分发总线

## Slide 2: 监测评估子系统
子系统结构图

## Slide 3: 监测评估子系统
子系统流程图

## Slide 4: 监测评估子系统
总结：目前主要基于libvirt，进行虚拟主机数据带外采集。
指标覆盖情况
指标 | 覆盖情况
支持试验过程回滚操作； 支持试验过程管理，包括试验过程启动、暂停、继续、终止等操作。 | 未覆盖，可实现，正在开发试验中。
（1）计算节点数据采集 （2）网络节点的数据采集 | 已覆盖采用zenoss中基于snmp方式，采集实体计算节点与实体网络节点信息
（3）网络链路的数据采集 | 未覆盖
具备计算集群虚拟网络的信息采集能力，主要要求如下： （1）支持以带外方式采集虚拟主机内部的相关信息，如CPU利用率、内存利用率、系统文件变化信息、注册表操作信息、设备访问信息、网络访问信息等，不受被采集对象内攻防程序的影响 | 基本覆盖，目前可以支持带外采集虚拟主机内部： 虚拟机UUID 虚拟主机状态（运行，挂起，暂停，停止，宕机等） CPU状态（CPU个数，CPU时间，CPU使用率） 内存状态（最大内存，内存使用量） IO状态（读写请求频率，读写数据大小，IO错误率） 硬盘信息（硬盘大小，已使用大小） 网卡状态（吞吐率，上传下载流量实时信息，错误率，丢包率）。 其余指标考察中，也许需要在虚拟机内部采集 已实现多种显示方式（直方图、饼图、曲线图等）进行数据展示。
（2）支持网络流量统计，能够进行采集数据的实时统计分析，包括基于协议、地址、服务端口、包长等的流量统计，基于地址的会话数统计，以及收发速率、丢包率等；支持以直方图、饼图、曲线图等方式的实时流量统计显示等； | 
（3） 支持服务器存活率、服务可用性等应用状态的采集。 |